## Slide 1: Arus Listrik Resistansi dan Arus Searah
5
Fisika Dasar 2
Dr.sc.hum. Deni Hardiansyah
5
Fisika Dasar 2
Dr.sc.hum. Deni Hardiansyah
5
Fisika Dasar 2
Dr.sc.hum. Deni Hardiansyah

## Slide 2: Tujuan Instruksional Khusus
Mendefinisikan arti arus listrik dan menjelaskan bagaimana muatan bergerak dalam konduktor.
Menganalisa cara GGL induksi dapat mengalirkan arus dalam rangkaian.
Menganalisa rangkaian yang terdiri dari sejumlah resistor tersusun seri dan paralel.
Mendefinisikan aturan yang harus digunakan pada rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu lintasan tertutup.

## Slide 3: ARUS LISTRIK
Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melalui suatu luasan penampang lintang.
Arah arus listrik adalah arah gerak muatan positif.
Satuan SI untuk arus : 1 A = 1 C/s
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
ARUS LISTRIK
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya

## Slide 4: HUKUM OHM
Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu bila suhunya tetap.
R = Resistansi
V = beda potensial, Volt (V)
i = kuat arus, Ampere (A)
Satuan : 1 ohm = 1 = 1 V/A
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
Animasi Hukum Ohm

## Slide 5: RESISTOR
Resistansi kawat penghantar diketahui sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang :
Konstanta pembanding ρ : resistivitas ,
satuan ohm meter (Ωm).
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya

## Slide 6: SUSUNAN SERI RESISTOR
a
b
c
I
R1
R2
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya

## Slide 7: SUSUNAN PARALEL RESISTOR
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
Animasi Susunan Paralel Resistor

## Slide 8: HUKUM KIRCHOFF
Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan nol.
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya

## Slide 9: HUKUM KIRCHOFF
Pada setiap titik percabangan jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut.
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya

## Slide 10: PENGISIAN KAPASITOR
Pada saat yang sama, arus berkurang hingga nol saat C penuh
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
Animasi Pengisian Kapasitor

## Slide 11: PENGOSONGAN KAPASITOR
Jika kapasitor penuh dihubungkan dengan resistor, maka muatan mulai berkurang dan arus juga menurun hingga nol.
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya
Animasi Pengosongan Kapasitor

## Slide 12: KONSTANTA WAKTU
Konstanta waktu t merupakan indikator waktu yang diperlukan untuk sebuah kapasitor untuk mengisi muatan hingga 63,2%.
A
B
C
Energi dan Daya dalam Rangkaian Listrik
D
Resistor Susun Seri dan Paralel
E
Aturan Kirchoff
F
Rangkaian RC
Arus Listrik
Rangkaian Listrik dan Gaya Gerak Listrik (GGL) Induksi
Resistansi dan Resistivitas
Alat Ukur Listrik
Sistem Distribusi Daya